## Slide 1: Š K O L E N Í Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Požární ochrana Studenti
Roman Peléšek (ZEKA/814/PREV/2020; Z – OZO – 127/2015)
Technik BOZP a PO
Email: bozp-po@utb.cz Místnost: 554/U13
Tel: 57 603 8020 Mobil: 602 777 230

## Slide 2: ŠKOLENÍ – BOZP/PO - Studenti
  1.
  Základní zásady

## Slide 3: 1. Základní zásady
  1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - POVINNOSTI
  Studenti jsou povinni:
  dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady bezpečného chování na učebně/v laboratoři, aby neohrožovali zdraví a život svůj nebo svých kolegů,
  dodržovat při činnostech pokyny svých vyučujících a podle potřeby si bližší pokyny k prováděné činnosti vyžádat,
  řídit se bezpečnostními tabulkami a případně dalšími bezpečnostními směrnicemi vyvěšenými v učebnách/laboratořích,
  používat ochranných zařízení a přidělených osobních ochranných pracovních prostředků, používat pracovních pomůcek,
  používat pouze vyhrazené komunikace, vchody a východy,
  používat a obsluhovat veškerá zařízení a přístroje v učebnách/laboratořích pouze v souladu se stanovenými normami a předpisy a pouze pod dohledem vyučujících či na jejich pokyn.

## Slide 4: 1. Základní zásady
  1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - ZÁKAZY
  Studentům je zakázáno:
  opravovat jakákoliv zařízení včetně elektrických bez příslušné kvalifikace,
  obsluhovat jakékoli jiné než vyučujícím určené zařízení bez jeho účasti či pokynů,
  poškozovat nebo jiným způsobem snižovat účinnost bezpečnostních značek,
  zužovat průchodní a průjezdní profily komunikací, zastavovat předměty přístup k rozvaděčům, uzávěrům vody, plynu atd.,
  používat soukromé elektrospotřebiče (vařiče, teplomety),
  kouřit mimo určené venkovní prostory,
  vstupovat do učeben/laboratoří pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a užívat během výuky alkohol a jiné návykové látky.

## Slide 5: 1. Základní zásady
  1.2 Požární ochrana - POVINNOSTI
  Studenti jsou povinni:
  dodržovat předpisy k zajištění požární ochrany v učebnách/laboratořích a i při vlastní práci,
  seznámit se s požární poplachovou směrnicí v objektu, s umístěním a druhem hasicích přístrojů a ostatních hasebních prostředků,
  řídit se požárně bezpečnostními tabulkami vyvěšenými na objektech, dodržovat zákazy kouření v označených místech,
  udržovat průchodnost únikových komunikací, přístupnost hasebních prostředků,
  při zpozorování požáru jej uhasit, není-li to možné, vyhlásit požární poplach způsoben uvedeným v požární poplachové směrnici. Při požáru zajišťovat záchranu ohrožených osob. Podle možnosti vyvézt (vynést) z ohrožených prostor nádoby s hořlavými kapalinami, cenné přístroje, dokumentaci, apod. Podle možnosti odstranit z blízkosti ohně hořlavé předměty,
  při zjištění požáru na elektrických zařízeních pod napětím nikdy neužívat k hašení vodu (hasicí přístroje vodní, vzduchové, hydranty) - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## Slide 6: 1. Základní zásady
  1.2 Požární ochrana – DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

## Slide 7: 1. Základní zásady
  1.3 Elektrická zařízení - 1
  osoby bez elektrotechnické kvalifikace jsou osoby, které neabsolvovaly nižší, střední nebo vysokou školu elektrotechnického oboru, nejsou vyučeny v elektrotechnickém oboru, ani jinak nebyly prokazatelně poučeny a obeznámeny s obsluhou a prací na elektrotechnickém zařízení nebo v jeho blízkosti,
  osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmí pracovat na nekrytých živých částech elektrického zřízení, ani se jich nesmí dotýkat přímo, nebo pomocí jakýchkoliv předmětů,
  osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou samostatně obsluhovat zařízení malého a nízkého napětí, která jsou provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s nekrytými, živými částmi elektrického zřízení pod napětím,
  osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zřízení. Za vypnutého stavu mohou elektrická zařízení mohou přemísťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami opatřenými spojovacími částmi (pohyblivé vidlice a zásuvky), vyměňovat přetavené vložky pojistek za vložky nové a stejné hodnoty. Přetavené vložky nesmí tyto osoby v žádném případě opravovat. Dále smějí vyměňovat žárovky a udržovat elektrické spotřebiče podle návodu výrobce,
  zasahování do elektrického zřízení může způsobit úraz nebo i smrt, požár, popř. výbuch, a proto je přísně zakázáno,

## Slide 8: 1. Základní zásady
  1.3 Elektrická zařízení - 2
  poškozená elektrická zařízení se nesmějí používat,
  před přemísťováním nebo pojížděním pracovních strojů nebo spotřebičů připojených na elektrickou síť pohyblivými přívodem s vidlicí, musí se provést bezpečné odpojení od sítě vytažením vidlice ze zásuvky,
  při výskytu statické elektřiny u elektrických i neelektrických zařízení, projevující se např. elektrickými jiskrami, sršením nebo výbojem mezi částmi zařízení nebo mezi pracujícím a zařízením, nutno tento jev oznámit odpovědné osobě – vyučujícímu,
  zjistí-li se na zařízení závady (poškození izolace, zápach po spálenině, kouř, silné bručení, jiskření či brnění od elektrického proudu), musí se elektrické zřízení ihned vypnout a závada ohlásit vyučujícímu. Do doby odstranění závady se nesmí zařízení užívat.

## Slide 9: 1. Základní zásady
  1.4 Zdůraznění pro chování v objektech UTB
Zákaz kouření (včetně elektronické cigarety a vodní dýmky) v objektech UTB.
Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v objektech UTB.
Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek do objektů UTB.
Zákaz poškozování majetku univerzity.
Zákaz lepení plakátů, inzerátů anebo podobných tiskovin uvnitř i vně objektů UTB.
Zákaz ukládání jakýchkoli předmětů v únikových cestách či před únikovými východy.
Zákaz odkládání předmětů na madla zábradlí.
Zákaz naklánět se z oken či přes zábradlí.
Při chůzi po schodištích se doporučuje přidržovat madla.
Při chůzi po schodištích se doporučuje nepoužívat telefonů (častou příčinou úrazů je používání telefonů při chůzi po schodišti).
Úraz je student povinen neprodleně nahlásit vyučujícímu, anebo přímo technikovi BOZP (+420 602 777 230, bozp-po@utb.cz).

## Slide 10: ŠKOLENÍ – BOZP/PO - Studenti
  2.
  Rizika

## Slide 11: 2. Rizika
V Analýze rizik byla vyhodnocena následující rizika:
  pohyb uvnitř objektu,
  pohyb vně objektu,
  tělesná výchova, sport,
  práce v chemické laboratoři (tato rizika jsou součástí samostatné prezentace).
Pohyb uvnitř objektu:
  pády na schodištích (téměř vždy spojeno s používáním telefonů),
  úrazy elektrickým proudem při nedodržování základních zásad u elektrických zařízení,
  pořezání o sklo rozbité skleněné výplně dveří či oken,
  uklouznutí na mokré podlaze.
Pohyb vně objektu:
  uklouznutí na zledovatělém chodníku,
  při přesunu mezi objekty (srážka vozidly na přechodech pro chodce či při přecházení mimo přechody anebo srážka vozidly při nerespektování světlené signalizace).

## Slide 12: 2. Rizika
Tělesná výchova, sport:
  úrazy studentů zejména následkem pádů,
  pád z nářadí, zranění při dopadu, nárazu na podlahu,
  stržení, spálení kůže na dlaních při spouštění ze šplhací tyče,
  uvolnění, pád, ztráta stability, poškození tělocvikářského nářadí,
  nebezpečí spojená se svévolným užíváním tělocvičny a jejího vybavení,
  kontakt se soupeřem (přímé údery, kopy, seky, …) při nácviku sebeobrany,
  kontakt se soupeřem při míčových hrách (pády, zlomeniny, zhmožděniny, poškrábání),
  nárazy lyžařů na pevnou překážku,
  pád osoby přepravované vleky,
  nebezpečí spojené s pozdním odpojením lyžaře od vlečného zařízení,
  zabloudění, v krajním případě umrznutí,
  pád, náraz, zranění hlavy,
  utopení návštěvníka koupaliště při zakázaných aktivitách návštěvníků,
  uklouznutí, pád osob, úder hlavy, naražení na části zařízení či hrany při chůzi po kluzkém povrchu.

## Slide 13: ŠKOLENÍ – BOZP/PO - Studenti
  3.
  Úrazy studentů

## Slide 14: 3. Úrazy studentů
  3.2. Trendy úrazů studentů FLKŘ
Na Fakultě logistiky a krizového řízení došlo v posledních pěti letech k těmto úrazům:
  Poranění krku a zad při pádu loga školy v rámci promoce.
  Natažení vazů kotníku pravé nohy při pádu na schodech po ukončení výuky.

## Slide 15: 3. Úrazy studentů
  3.3. Postup studenta při úrazu
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je v souladu s legislativními požadavky pojištěna a odškodňuje případné úrazy studentů.
  V případě úrazu je student povinen neprodleně oznámit vznik úrazu vyučujícímu, anebo přímo technikovi BOZP (+420 602 777 230, bozp-po@utb.cz).
  Student je povinen spolupracovat při vyšetření příčin úrazu.
  Při podezření z užití alkoholu a jiných návykových látek bude provedena zkouška.
  Vyučující oznámí vznik úrazu technikovi BOZP, který provede vyšetření příčiny úrazu.
  Technik BOZP následně vyhotoví Záznam o úrazu studenta.
  Student po ukončení léčby předá technikovi BOZP:
    posudek o bolestném (formulář předá technik BOZP),
    zdravotní dokumentaci související s úrazem,
    doklady o nákladech spojených s léčením úrazu.
  Technik BOZP zpracuje potřebnou dokumentaci, kterou předá pojišťovně.
  Pojišťovna po vyhodnocení provede náhradu bolestného a nákladů spojených s léčbou.

## Slide 16: ŠKOLENÍ – BOZP/PO - Studenti
  4.
  První pomoc

## Slide 17: 4. První pomoc
  4.1. Poskytnutí první pomoci
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zajišťuje v souladu s legislativou:
    lékárničky,
    školení zdravotníků.
  Lékárnička pro studenty je v objektu FLKŘ (UH1) umístěna v:
    RECEPCE OBJEKTU
    Středové schodiště
    Studijní oddělení
    Chemická laboratoř
  V objektu je dostatek zaškolených zdravotníků, kteří jsou Vám schopni poskytnout první pomoc a zajistit přivolání Záchranné služby.
  Pro přivolání Záchranné služby využijte telefonního čísla:
    155
    112

## Slide 18: 4. První pomoc
  4.2. První pomoc - žíraviny
  Při zasažení očí (platí pro žíraviny)
    Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci!
    Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko
    Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření (k vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení)
  Při požití
    NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku!
    OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny
    Vzhledem k téměř okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin - s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požité tekutiny není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíravin do plic.
    K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. Vtom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou.
    NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (začerněním způsobí obtížnější vyšetření stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louhů nemá příznivý účinek).
    Nepodávejte žádné jídlo; nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče.
    Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.

## Slide 19: 4. První pomoc
  4.3. První pomoc – toxické a vysoce toxické látky
  Při zasažení očí
    ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte
    výplach provádějte nejméně 10 minut
    volejte záchrannou službu
  Při požití
    PO POŽITÍ VŠECH VYSOCE TOXICKÝCH, NĚKTERÝCH TOXICKÝCH A VYBRANÝCH DALŠÍCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK/SMĚSÍ, u nichž již požití méně než jednoho gramu nebo jednoho doušku o 30 ml představuje ohrožení života VYVOLEJTE ZVRACENÍ.
    Vyvolání zvracení: Zvracení vyvolávejte jen u osoby při vědomí do 1 hodiny po požití. Dejte vypít asi 1-2 dl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého mýdla a práškovým nebo rozdrceným aktivním uhlím, odpovídajícím asi 5 tabletám. Větší množství vody není vhodné, protože v případě, že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpuštění a vstřebání látky rozpustné ve vodě, v horším případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu.
    Nejste-li si jisti, zda vyvolávat zvracení, kontaktujte Toxikologické informační středisko (tel. 224 919 293, 224 915 402) a sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo směsi.
    PO POŽITÍ TOXICKÝCH NEBO VYSOCE TOXICKÝCH LÁTEK DO 5 MINUT PODEJTE 10-20 ROZDRCENÝCH TABLET AKTIVNÍHO UHLÍ ROZMÍCHANÝCH VE VODĚ - nezávisle na tom, zda se zvracení podařilo vyvolat
    volejte záchrannou službu

## Slide 20: ŠKOLENÍ – BOZP/PO - Studenti
  5.
  Požární ochrana
  objekty UH1 / UH2

## Slide 21: 5. Požární ochrana – objekty UH1 / UH2
  5.1 Schéma objektu UH1 – Chráněná úniková cesta
Chráněná úniková cesta
CHÚC A
K opuštění objektu UH1 lze využít středovou chráněnou únikovou cestu CHÚC A
a také dvou venkovních požárních schodišť (vyjma posledního nadzemního podlaží, kde lze využít pouze středová chráněná úniková cesta ).

## Slide 22: 5. Požární ochrana – objekty UH1 / UH2
  5.2 Schéma objektu UH1 – Venkovní požární schodiště
Venkovní požární schodiště
K opuštění objektu lze využít středovou chráněnou únikovou cestu a venkovní požární schodiště vyjma posledního nadzemního podlaží.
Dveře na požární schodiště se odblokují pouze tlačítkem umístěného vedle dveří.

## Slide 23: 5. Požární ochrana – objekty UH1 / UH2
  5.3 Schéma objektu UH1 – Umístění přenosných hasicích přístrojů
Přenosný hasicí přístroj práškový
Přenosný hasicí přístroj práškový
je umístěn i v chemické laboratoři

## Slide 24: 5. Požární ochrana – objekty UH1 / UH2
  5.4 Schéma objektu UH1 – Hlásiče požáru
Hlásič požáru
V objektu UH1 jsou v každém nadzemním podlaží tři tlačítka hlásiče požáru.
Po jejich stisknutí spustíte sirénu a vyvoláte tak požární poplach.
!!!
Objekt UH2 není vybaven hlásiči požáru.

## Slide 25: 5. Požární ochrana – objekty UH1 / UH2
  5.5 Elektrická požární signalizace v objektu UH1
V objektu UH1 je umístěna Elektrická Požární Signalizace (EPS).
Čidla jsou rozmístěna po celém objektu a jsou svedena na recepci objektu.
Ostraha objektu musí při sepnutí čidla nejprve potvrdit (do 1 min.), že signál čidla zaregistrovala.
Následně se ostraha musí přesvědčit přímo na místě, ze kterého čidlo poplach vyvolalo a buď potvrdit ostrý požární poplach a nebo zrušit požární poplach (5 min.).
Ostrý požární poplach spustí v objektu UH1 sirénu.
V objektu UH2 EPS není osazena!!!

## Slide 26: 5. Požární ochrana – objekty UH1 / UH2
  5.6 Výtahy
Výtahy v objektech neslouží k evakuaci.
V žádném případě nepoužívejte výtahy při vyhlášení požárního poplachu!!!

## Slide 27: 5. Požární ochrana – objekty UH1 / UH2
  5.7 Vyhlášení požárního poplachu
Požární poplach můžete v objektu UH1 vyhlásit těmito způsoby:
  voláním „HOŘÍ“ a stiskem tlačítka hlásiče požáru
  voláním na 150 / 112
  oznámením na recepci objektu
  stiskem tlačítka hlásiče požáru
Požární poplach můžete v objektu UH2 vyhlásit těmito způsoby:
  voláním „HOŘÍ“
  voláním na 150 / 112

## Slide 28: 5. Požární ochrana – objekty UH1 / UH2
  5.8 Evakuace
Při požáru budete upozorněni voláním „HOŘÍ“ a v objektu UH1 i sirénou.
Pokud jste u zdroje požáru, zahajte hašení pomocí přenosných hasicích přístrojů.
K opuštění objektu využijte zmíněných únikových cest a východů.
Nespoléhejte pouze na organizaci evakuace Vašim vyučujícím či zaměstnanci UTB.
Shromaždiště jsou vždy před objektem a to v dostatečné vzdálenosti od objektu. Zabrání se tím i omezení činnosti jednotek Hasičského záchranného sboru.
Na shromaždišti se nahlaste vyučujícímu, aby měl jistotu, že jeho studenti objekt opustili.
V žádném případě se do odvolání poplachu nevracejte do objektu !!!

## Slide 29: ŠKOLENÍ – BOZP/PO - Studenti
  6.
  Použití přenosných hasicích přístrojů
  (PHP)

## Slide 30: 6. Požární ochrana – Použití PHP
  6.1 Úvod
  PHP = Přenosné Hasicí Přístroje.
  Na UTB se používají PHP práškové a sněhové (CO2).
  Můžete využít i video „Hasit umí/může každý“ dostupné na:
    https://www.youtube.com/watch?v=QO7KETrafeo
    http://www.tvhasici.cz/videoarchiv.php?detail=ok&film=309#
  Kde najdete PHP?
    PHP se umísťují nejčastěji při vstupech do podlaží a dále se podle velikosti podlaží rozmísťují po chodbách.
    PHP jsou dostatečně viditelné, nicméně v mnoha případech je nad PHP umístěna i značka. Hlavně však značku, tedy umístění PHP, najdete v grafické části evakuačního plánu.
    PHP jsou samozřejmě i v každé laboratoři.

## Slide 31: 6. Požární ochrana – Použití PHP
  6.2 Použití - 1
Třída požáru |  | PHP
 | Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím. Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. | Vhodné PHP: vodní, pěnové, práškové hasicí přístroje s hasicím práškem ABC.
 | Požáry hořlavých kapalin a látek, které do kapalného stavu přecházejí. Jedná se zejména o benzín, naftu, oleje, vosk, barvy, alkoholy apod. | Vhodné PHP: pěnové, sněhové (CO2), práškové, halonové hasicí přístroje a hasicí přístroje s čistým hasivem.
 | Požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. | Vhodné PHP: práškové, sněhové (CO2) a halonové.
 | Požáry práškových a alkalických kovů, např. hořčík, hliník, zinek, draslík, sodík, lithium. Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot (až přes 3 000 °C). | Vhodné PHP: Hašení takovýchto požárů vyžaduje použití suchých hasiv (zemina, suchý písek, suchý cement, suchý grafit) nebo speciálně upravených hasicích prášků typu M.
 | Požáry rostlinných nebo živočišných jedlých olejů a tuků ve fritézách a jiných kuchyňských přístrojích a zařízeních. | Vhodné PHP: Na hašení se používají speciální směsi vody a soli (Neufrol M, Fettex), také hasící rouška, poklička apod.

## Slide 32: 6. Požární ochrana – Použití PHP
  6.2 Použití - 2
PHP / použití |  |  |  | Elektrická zařízení
Vodní | ANO |  |  | 
Pěnový | ANO | ANO |  | 
Práškový | ANO | ANO | ANO | ANO
Sněhový (CO2) |  | ANO | ANO | ANO
Halonový |  | ANO | ANO | ANO
Vždy je možnost hašení elektrického zařízení pod napětím uvedena na etiketě PHP. Kromě možnosti je vždy uvedena i hodnota napětí, do kterého lze PHP použít.
LZE HASIT ZAŘÍZENÍ POD NAPĚTÍM DO 1000 V ZE VZDÁLENOSTI MIN. 1 m.

## Slide 33: 6. Požární ochrana – Použití PHP
  6.2 Použití - 3
  Přenosné hasicí přístroje mají dobu činnosti samozřejmě dle velikosti náplně, nicméně je nutné si uvědomit, že se pohybujeme v sekundách!!! Od 6s do 50s!!!
  Také se můžeme setkat s pojmem hasicí schopnost, která se určuje pro třídy požárů A (pevné látky) a B (hořlavé kapaliny):
    27A uhasí hranici dřeva o výšce 56 cm = 0,56m, šířce 50 cm = 0,5 m a délce 270 cm = 2,7 m.
    113B uhasí plochu povrchu hořlavé kapaliny 3,5 m2.
  Rekapitulace toho nejdůležitějšího:
    Víme, kde PHP najdeme.
    Víme, že PHP se používají podle tříd požárů, které jsou: A – pevné látky, B – hořlavé kapaliny, C – plynné látky.
    Víme, že na UTB se používají práškové (třídy požárů ABC, elektrické zařízení pod napětím) a sněhové (třídy požárů BC, elektrické zařízení pod napětím).
    Víme, že doba činnosti PHP je velmi krátká (od 6 do 50 sekund).
  S použitím PHP není tedy na co čekat, možná je vhodné je použít ještě předtím, než budete Vámi pořízené fotografie požáru sdílet se svými přáteli na sociálních sítích!!!

## Slide 34: 6. Požární ochrana – Použití PHP
  6.2 Použití - 4
  Pokyny pro použití PHP:
    PHP přineste k místu požáru,
    Vytáhněte pojistku,
    Nasměřujte hadici na požár a stlačte páku ventilu.
  U sněhových PHP musíte vzhledem k nízké teplotě (mínus 75°C) držet proudnici za izolovanou rukojeť.
Pokud je sněhový PHP opatřen otočným ventilem, pak je nutné tento ventil uvolňovat rychle a bez přerušení.

## Slide 35: 6. Požární ochrana – Použití PHP
  6.2 Použití - 5
  Zásady hašení:
    Elektrická zařízení pod napětím nehasíme vodou ani vodním PHP. Vždy použijeme prášek nebo sněhový hasicí přístroj.
    Ani hořící olej nikdy nehasíme vodou (olej se rozstříkne a požár se rozšíří).
    Hasíme od okraje požáru k jeho středu.
    Při venkovním hašení nehasíme proti větru.
    Když hasí více osob, tak nehasí proti sobě.
    Pokud může hasit více osob, pak PHP nasazujeme postupně.
  Hasíme od okraje požáru k jeho středu.
  Nehasíme proti sobě.
  Hořící olej na pánvi přikryjeme např. plechem.

## Slide 36: ŠKOLENÍ – BOZP/PO - Studenti
  7.
  Hydranty

## Slide 37: 7. Požární ochrana – Hydranty
  7.1 Úvod
  Přidáme pár zásad pro použití vnitřních hydrantů.
  Nezapomínejme na základní pravidlo: Vodou nehasíme zařízení pod elektrickým napětím!
  Na UTB se můžeme setkat s oběma používanými systémy s:
    tvarově stálou hadicí,
    zploštělou hadicí.

## Slide 38: 7. Požární ochrana – Hydranty
  7.2 Použití
  U vnitřních hydrantů s tvarově stálou hadicí můžeme ihned otevřít ventil, s hadicí dojít k požáru a začít hasit.
  U vnitřních hydrantů se zploštělou hadicí:
    Rozmotáme hadici,
    Uzavřeme proudnici,
    Otevřeme ventil.
  Proudnice se otevírá až po rozmotání hadice a otevření ventilu.
  Proudnice vytváří kompaktní nebo plynule nastavitelný sprchový proud.

## Slide 39: ŠKOLENÍ – BOZP/PO - Studenti
  !!!
  Děkuji za pozornost
  a
  hodně úspěchů při studiu
  !!!